Příloha č. 5

k výzvě na podání

Základní technické parametry filtru

Maximální pracovní tlak: min. 2,5 bar

Testovací tlak: min. 3,75 bar

Maximální teplota: min. 50 oC

Průměr: max. 2500 mm

Rychlost filtrace: min. 20 m/h

Filtrační průtok: min.150 m3/h

Zpětný průtok: min. 245 m3/h

Filtrační plocha: cca 4,9 m2

Objem: cca 9850 L

Štítek stávajícího filtru (pouze pro informaci o stávajících a potřebných parametrech dodávaného filtru):